I. KLASA F1S– modele szybowców latających skrzydeł

1. Definicja

Model szybowca latającego skrzydła, to model latający bez napędu, w którym siła

nośna wytwarzana jest przez siły aerodynamiczne działające na płaty nośne

nieruchome względem modelu (tzn. nie wykonujące ruchu obrotowego ani

wahadłowego), a podlegające jedynie zmianom wysklepienia profilu albo kąta

nastawienia płata w locie. W modelu latającego skrzydła płat nośny i usterzenie

poziome tworzą integralną całość a ich połączenie nie zawiera „ukrytego kadłuba”.

Oznacza to, że głębokość płaszczyzny nośnej (Gi) latającego skrzydła ( mierzona

prostopadle do krawędzi natarcia lub spływu) w miarę oddalania się od kadłuba (dla

kolejnych wartości Li) może być taka sama lub może się zmniejszać (Rys.A

dołączonego schematu). Przedstawione rozwiązania na rys.B,C,D nie spełniają

powyższego warunku i dlatego, zgodnie z definicją, nie są to latające skrzydła klasy

F1S.

2. Charakterystyka techniczna :

* Maksymalna powierzchnia nośna 150 dm2

* Maksymalna masa 5000g

* Maksymalna długość holu (przy obciążeniu 20N) 50 m

* Maksymalne długość holu dla lotów dogrywkowych

( przy obciążeniu 20N) 25m i 15 m

* Zawodnik może zgłosić do zawodów 3 oznakowane modele

3. Liczba lotów

a)Każdy zawodnik uprawniony jest do wykonania pięciu lotów oficjalnych.

b)Każdy zawodnik uprawniony jest do wykonania jednego lotu oficjalnego w każdej

kolejce. Czas trwania kolejek musi być ogłoszony wcześniej i nie może być

krótszy niż 30 minut i dłuższy niż 90 minut.

4. Definicja lotu oficjalnego

a)Czas osiągnięty w pierwszej próbie, chyba że ta próba jest nieudana. Jeżeli próba

jest nieudana i zawodnik nie wykona drugiej próby, wówczas czas uzyskany

w pierwszej próbie rejestrowany jest jako oficjalny.

b)Czas osiągnięty w drugiej próbie. Jeśli druga próba jest również nieudana,

wówczas zawodnik otrzymuje zero punktów za ten lot.

5. Definicja nieudanej próby

Próba jest uznana za nieudaną jeżeli model wystartuje i wydarzy się przynajmniej

jeden z podanych przypadków. Jeżeli którykolwiek z podanych przypadków

nastąpi podczas pierwszej próby, zawodnik uprawniony jest do wykonania drugiej

próby.

a) Czas trwania lotu jest krótszy niż 20 sekund.

b) Szybowiec powraca na ziemię z niewyczepionym holem.

c) Moment wyczepienia holu nie może być dokładnie określony przez

chronometrażystów.

d) Jeśli jakakolwiek część oddzieli się od modelu w czasie startu lub podczas

lotu.

e) Jeśli jest to oczywiste dla chronometrażystów, że zawodnik stracił kontakt z

holem i zawodnik zdecyduje się na zgłoszenie próby.

6. Powtórzenie próby

Próba może być powtórzona jeżeli:

a) Podczas startu model zderzy się z osobą (inną niż ta, która model

wypuszcza).

b) Podczas holowania model zderzy się z modelem w locie swobodnym (ale

nie z modelem holowanym lub z holem) i holowanie nie może być

kontynuowane w sposób normalny

c) Podczas lotu model zderzy się z innym modelem lub z holem (innym niż

własny).

Jeżeli model kontynuuje lot w sposób normalny, zawodnik może zażądać

uznania próby za lot oficjalny, nawet jeżeli żądanie zgłoszone jest po

zakończeniu próby.

7. Czas trwania lotów

Maksymalny czas każdego lotu oficjalnego wynosi 3 minuty. W przypadku

niekorzystnych warunków atmosferycznych lub problemów z odzyskiwaniem

modeli, Sędzia Główny może zezwolić na zmianę maksymalnego czasu lotu dla

danej kolejki. Zmiana ta musi być ogłoszona przed rozpoczęciem kolejki.

8. Klasyfikacja

a) Do ostatecznej klasyfikacji brany jest całkowity czas pięciu lotów

oficjalnych.

b) W przypadku remisu, w celu ustalenia czołowych lokat indywidualnych ,

należy rozegrać dodatkowe loty dogrywkowe bezpośrednio po

zakończeniu ostatniej kolejki. Sędzia Główny podaje maksymalny czas lotu

dogrywkowego, przydziela każdemu dogrywającemu się zawodnikowi parę

sędziów chronometrażystów i po stwierdzeniu gotowości wszystkich

zawodników sygnałem dźwiękowym sygnalizuje moment

równoczesnego startu wszystkich modeli. Długość holu w pierwszym locie

dogrywkowym wynosi 25 m. W przypadku gdy pierwsza próba lotów nie

spowoduje rozstrzygnięcia zawodów sędzia główny w identyczny sposób

przeprowadza drugą (i kolejne próby), przy czym długość holu wynosi 15

m. W każdej kolejce lotów dogrywkowych zawodnik może wykonać tylko

jedną próbę bez możliwości jej powtórzenia.

9. Chronometraż

Całkowity czas lotu mierzony jest od momentu wyczepienia modelu z holu do

zakończenia lotu.

10. Liczba pomocników

Zawodnik ma prawo posiadać na linii startu jednego pomocnika. Pomocnikiem

tym w przypadku młodzika lub juniora powinien być instruktor lub opiekun.

11. Przybory startowe

a) Start modelu musi odbywać się za pomocą pojedynczej linki holowniczej,

której długość łącznie z osprzętem startowym i urządzeniem

wyczepiającym nie może przekraczać 50mprzy sile rozciągającej 2O N.

( lotach dogrywkowych 25m i 15m)

b) Jakiekolwiek urządzenia przymocowane do linki holowniczej nie mogą

być odrzucone przez zawodnika pod karą unieważnienia lotu. Zawodnikowi

wolno wypuścić linkę holowniczą wraz z lekkim uchwytem (tzn.

pierścieniem, chorągiewką lub małą piłką gumową) zamocowanym na jej

końcu.

c) W celu ułatwienia obserwacji modelu i pomiaru czasu, hol musi być

wyposażony w chorągiewkę o minimalnej powierzchni 2,5 dm2, która

powinna być zamocowana bezpośrednio do holu.

d) Zabrania się mocowania do linki holowniczej jakichkolwiek

pomocniczych urządzeń ustateczniających.

12. Organizacja startów

a) Zawodnik w czasie startu musi pozostawać na ziemi i osobiście

obsługiwać urządzenia startowe.

b) Zawodnikowi pozostawia się pełną swobodę ruchów, aby mógł jak

najlepiej wykorzystać linkę holowniczą, jednak nie wolno mu

wypuszczać z rąk urządzeń startowych.

c) Model musi być wypuszczony przez pomocnika w odległości nie

większej niż 5 metrów od słupka wyznaczającego pozycję startową.