Технологическая карта для изготовления метательного планера «сойка»

| № | Наименование операции | Графическое изображение | Инструменты и оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка носика и нервюры с помощью шаблона |  | шаблон, карандаш |
| 2 | Выпиливание носика и нервюры |  | Верстак, столик для лобзика, лобзик |
| 3 | Разметка и отпиливание рейки для фюзеляжа |  | Лобзик, карандаш, линейка |
| 4 | Строгание фюзеляжа в размер |  | Верстак, рубанок |
| 5 | Шлифовка и подгонка деталей: нервюры, носика, фюзеляжа |  | Шкварка |
| 6 | Разметка для склеивания нервюры и носика с фюзеляжем |  | Карандаш, линейка |
| 7 | Склеивание деталей |  | Клей «ПВА» |
| 8 | Перенос чертежа крыла, стабилизатора, киля с помощью шила или карандаша |  | Картон, игольный шаблон, линейка, карандаш, резинка, шило |
| 9 | Вырезание чертежа крыла, стабилизатора, киля |  | Ножницы |
| 10 | Склеивание передней кромки крыла |  | Клей «момент» |
| 11 | Сборка модели на клей |  | Клей «момент» |
| 12 | Подмотка крыла ниткой-2 усиление ушек скрепками-1 и подгибание их в верх |  | Нитки, степлер,клей |